Processrengörare Do4

JA  NEJ

- Kontroll av läckage.

- Kalibrering av luft och färg.

- Testkörning av hytt för kontroll av givare, fotoceller och banor

- Påfyllning av Washprimer. (söndagar)

- Byte och tvätt av klockor.

- Byte av strumpor på robotar.

- Insmörjning av fjäderpaket.

- Kontroll av robotaxlar fyra, fem och sex.

- Funktionskontroll av doseringspump.

- Uppstart av intag Process

- Assistans till underhåll vid reparationer.

- Handkörning av robotar för kontroll.

- Kontroll/Rengöring klockor, munstycken och nosringar.

- Upphämtning av material.

- Testkörning av hytter och kontroll av VMT.

- Kontroll av portar.

- Testkörning efter utfört arbete.

- Funktions kontroll av Macc

- Assisterar entreprenörer och återställer larm efter dem.

- Kontroll av att alla ugnar  är igång på morgon.

- Kontrollerar interna banor

- Funktionskontroll av härdarventiler och färgventiler

- Utföra färgbildskontroll ( Spraypattern )

- Inplastning och kontroll av dysor i bellcleanerutrustning

- Färgskyddsinfettning ( vaselin ) av samtliga robotar

- Utföra flödeskontroller på robotarna