Reningsverk UC							     JA     NEJ

Dagligen köra reningsverket.

Tömning av filterpress och hantering av hydroxidslam.

Hantering av fixturer vid blästring/fixturtvätt

Daglig vattenprovtagning.

Rengöring av pH-elektroder,dagligen.

Kalibrering av järnkloridpumpar och pH-mätare en gång i veckan.

Kontroll av kemikalieförbrukning och vid behov fylla på

Underhåll av redskap och utrustning.

Städning av städområden.

Hantering av glykolvatten från GL.

Inventering och beställning av kemikalier via EBD.

Beställningar och felanmälan via IFS.

Föra dagjournal.

Delta i möten.

FU-jobb										  JA      NEJ

Rengöring av kalkledning

Rengöring av kalkslurry.

Rengöring av provtagningsutrustning.

Rengöring och kontroll av flödesmätare.

Rengöring och kontroll av grumlighetsmätare.

Syrabehandling av lamellerna. och kontroll av tömningsventiler.

Renspolning och syrabehandling av slamfilterpress.

Reningsverk UD                                                                          JA     NEJ

Daglig kontroll av doserpumpar, vid behov renspola ledningar och rengöra backventiler.

Daglig rengöring, renspolning av skrapverk, galler, systemtankar, plåtar och pumpfickor.

Daglig kontroll på funktionen av skrapverk, koagulering av färg, skumbildning, flytpumpar

och dekanter.

Daglig kontroll av förbrukningen  av flockningskemikalier, vid behov fylla på mer.

Vid behov backspola flytpumpar eller ta upp och rengöra.

Kalibrera doseringspumpar för 951 en gång i veckan, vid behov rengöra bottenventiler och backventiler.

Kontroll av hårdhet och pH-värden i samtliga systemtankar en gång i veckan. Vid behov tillsätta kemikalier för att justera hårdhet och pH-värden.

Smörja dekantern 2 ggr. i veckan

Kolla upp befuktningsanläggningens saltbehållare 2 ggr. i veckan, vid behov fylla på salt.

Inventering och beställning av kemikalier, verktyg och redskap via EBD

Beställa och felanmäla via IFS.

Bokföra förbrukningen av kemikalier och hyttproduktion.

Föra dagjournal.

Delta i möten

.

Underhåll av utrustning och material.

Bistå kemikalieleverantören vid experiment och provtagning.

FU- jobb										 JA       NEJ

Varje vecka byta vatten i pumpgropar( 9st). I samband med detta även blåsa upp slammet i dumptank B0155.

Vid behov rengöra kemikaliebehållare för 951.

Vid behov utföra t.ex. dumpningar eller ta isär misstänkt igensatta ledningar för rengöring.